## Slide 1
캡스톤디자인 프로젝트 소개
LLM·Vision 기반 Go2
자연어 임무 수행 및 예외 대응 시스템
말로 내린 복합 명령을 작업으로 나누고, 상황에 따라 다음 행동을 스스로 고르는 4족보행 로봇
팀 수다
팀장 황다령 · 팀원 김희수
Notes: [15초] 안녕하세요, 팀 수다입니다. 저희는 사람이 말로 내린 명령을 4족보행 로봇 Go2가 스스로 작업 단위로 나눠 수행하고, 도중에 문제가 생기면 다음 행동을 판단하는 시스템을 만들고 있습니다.

## Slide 2
기존 방식의 문제와 해결 목표
기존 방식
개발자가 목적지와 행동 순서를 미리 고정
경로 차단
시간 초과
목표물 미발견
실제 환경의 예상 못한 상황에 유연하게 대응하기 어려움
해결 목표
상황을 보고 다음 행동을 고르는 로봇
자연어 명령을 작업 단위로 분해
실행 중 상태를 보고 다음 행동 선택
임무 완료, 안전 복귀 또는 사용자 확인
Notes: [35초] 지금의 이동 로봇은 대부분 개발자가 목적지와 행동 순서를 미리 정해 둡니다. 그런데 실제 환경에서는 길이 막히거나, 시간이 너무 오래 걸리거나, 찾는 물건이 없는 상황이 생깁니다. 정해진 순서만 따르는 로봇은 이런 변화에 유연하게 대응하기 어렵습니다. 그래서 저희 목표는 자연어 명령을 로봇이 실행할 수 있는 작업 단위로 나누고, 실행 중 상황을 보고 다음 행동을 스스로 고르게 하는 것입니다. 끝까지 해결이 안 되면 안전하게 돌아오거나 사용자에게 확인을 요청합니다.

## Slide 3
전체 시스템 흐름
“파란 구역으로 이동해서 노트북이 있는지 확인하고 돌아와.”
1
자연어
명령 입력
›
2
LLM
작업 분해
›
3
Go2
이동
›
4
카메라
YOLO 탐지
›
5
상태값
전달
›
6
다음 행동
결정
›
7
임무 완료·복귀
또는 사용자 확인
LLM 작업 분해 결과 (예시)
BLUE로 이동 → 노트북 탐색 → 탐지 결과 판단 → HOME 복귀 → 정지
■ 판단 모듈(Rule·LLM) ■ 로봇 실행부(Navigation·Vision)
③~⑥은 임무가 끝날 때까지 반복
Notes: [45초] 예를 들어 "파란 구역으로 이동해서 노트북이 있는지 확인하고 돌아와"라고 말하면, 명령을 해석하는 대규모 언어 모델인 LLM이 이 문장을 파란 구역 이동, 노트북 탐색, 탐지 결과 판단, 복귀, 정지의 다섯 단계로 나눕니다. Go2는 경로를 찾아 스스로 이동하는 내비게이션 기능으로 목적지에 가고, 카메라 영상에서 YOLO라는 객체 탐지 모델이 노트북을 찾습니다. 이동과 탐지 결과는 '도착함', '경로 없음' 같은 상태값으로 판단 모듈에 전달되고, 판단 모듈이 다음 행동을 고릅니다. 이 과정을 임무가 끝나거나 안전하게 복귀할 때까지 반복합니다. 파란색이 판단 부분, 초록색이 로봇 실행 부분입니다.

## Slide 4
예외 상황별 다음 행동
상태 | 의미 | 다음 행동
REACHED | 목적지 도착 | 관찰 또는 다음 위치로 이동
TARGET_FOUND | 목표물 발견 | 결과 판단 후 다음 작업
TARGET_NOT_FOUND | 목표물 없음 | 재탐색 또는 복귀
NO_PATH | 경로 막힘 | 재시도 또는 사용자 확인
TIMEOUT | 시간 초과 | 재시도 또는 복귀
ERROR | 오류 발생 | 즉시 안전정지
선택 행동 이동 · 관찰 · 재시도 · 복귀 · 정지
Notes: [40초] 이 프로젝트의 핵심은 예외 상황 대응입니다. 로봇이 보내는 상태는 여섯 가지이고, 선택할 수 있는 행동은 이동, 관찰, 재시도, 복귀, 정지의 다섯 가지입니다. 목적지에 도착하면 관찰하고, 경로가 막히면 재시도하거나 사용자에게 확인합니다. 시간이 초과되면 재시도 또는 복귀, 물건을 못 찾으면 다시 찾거나 복귀하고, 오류가 나면 바로 안전하게 정지합니다. 이 판단을 미리 정한 규칙표로 하는 Rule 방식과, 상황을 읽고 판단하는 LLM 방식 두 가지로 만들어 같은 상황에서 어느 쪽이 더 잘 대응하는지 비교할 계획입니다.

## Slide 5
역할 분담과 현재 진행 상황
황다령 · 로봇 실행부
Go2 연결 및 이동 제어
Navigation 상태 수신
카메라·YOLO 객체 인식
현재: 실제 Go2 환경에서 이동·인식 기능 구현 진행
김희수 · 판단부
자연어 명령 작업 분해
상태별 다음 행동 선택 구조
Rule 방식과 LLM 방식 비교 설계
현재: 코드 골격 작성 및 mock 환경에서 흐름 확인
현재 단계
두 모듈을 각각 구현 중 → 다음 단계에서 Navigation 상태와 YOLO 결과를 판단 모듈에 연결
Notes: [30초] 역할은 이렇게 나눴습니다. 황다령 학생은 Go2 연결과 이동 제어, 내비게이션 상태 수신, 카메라와 YOLO 객체 인식, 즉 로봇이 실제로 움직이고 보는 부분을 맡았고, 현재 실제 Go2 환경에서 이동과 인식 기능을 구현하고 있습니다. 김희수 학생은 자연어 명령을 작업으로 나누고, 상태별로 다음 행동을 고르는 구조를 만들고, Rule 방식과 LLM 방식의 비교를 설계하는 판단 부분을 맡았습니다. 지금은 코드 골격을 만들고, 실제 로봇 대신 가상 입력을 넣는 mock 환경에서 흐름을 확인하고 있습니다. 현재는 두 모듈을 각각 만드는 단계이고, 다음 단계에서 로봇의 상태와 인식 결과를 판단 모듈에 연결할 예정입니다.

## Slide 6
평가 방법과 향후 계획
전체 임무 성공률
예외 대응 성공률
임무 완료 시간
불필요한 재시도 횟수
안전 복귀율
1단계
실제 LLM API 연동과
구조화 출력 검증
2단계
Navigation·YOLO와
판단 모듈 통합
3단계
Go2 전체 임무 실행,
Rule vs LLM 반복 실험
Notes: [15초] 평가는 임무 성공률, 예외 대응 성공률, 완료 시간, 불필요한 재시도 횟수, 안전 복귀율로 하고, 같은 시나리오에서 Rule과 LLM을 반복 비교하겠습니다. 앞으로 실제 API 연동, 로봇과의 통합, 전체 임무 실험 순서로 진행하겠습니다. 감사합니다.